产品名称：CD10便捷式多功能气体检测报警仪

产品编号：SDHT16S309S00S31525

销售专线：010-56215212

产品简介：CD10便捷式多功能气体检测报警仪 气体仪表的终结者CD10便捷式多功能气体检测报警仪是一种高度集成的便携检测仪表，可测量甲烷、二氧化碳、二氧化硫、氧气、一氧化碳、硫化氢、风速、温度、湿度、大气压力、湿度。3.7英寸超大屏彩色显示使得仪器可以在低亮，高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数，增强了安全性。无论在室外，室内或者地下的工作环境中，都能更容易发现潜在的气体危害。

CD10可采用扩散和一体式泵吸操作，极大方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。

CD10 可以和监控系统互联互通，预留WIFI接口，自带频率输出；

CD10 自带存储15000条的存储器，数据可下载在电脑上

技术优势

u同时测量10种参数

u能测量风速的多功能气体检测报警仪

u内置采样气泵，可有限空间远程采样

u可采用锂电池和外接电源双供电模式

u4.3英寸彩色大屏幕

u支持红外、催化燃烧、电化学传感器

技术参数

★测量种类：甲烷、二氧化碳、二氧化硫、氧气、一氧化碳、硫化氢、风速、温度、湿度、大气压力、

测量范围及误差：

| 序号 | 气体名称 | 测量范围 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳（×10-6CO） | 0～20 | ±2×10-6CO |
|  |  | 20～100 | ±4×10-6CO |
|  |  | 100～500 | 真值的±5% |
|  |  | 500～1000 | 真值的±6% |
| 2 | 二氧化碳（%CO2） | 0.00～0.50 | ±0.1 %CO2 |
|  |  | 0.50～5.00 | ±（0.05＋真值的5%） |
| 3 | 甲烷（%CH4） | 0.00～1.00 | ±0.10%CH4 |
|  |  | 1.00～3.00 | 真值的±10% |
|  |  | 3.00～4.00 | ±0.30%CH4 |
| 4 | 氧气（%O2） | 0.0～5.0%O2 | ±0.5 %O2 |
|  |  | 5.0～25.0%O2 | ±3 %FS |
| 5 | 硫化氢（×10-6H2S） | 0～49 | ±3×10－6H2S |
|  |  | 50～100 | 真值的±10% |
| 6 | ★温度（℃） | -15.0～50.0℃ | ±2.5%（F.S） |
| 7 | ★二氧化硫（×10-6S O2） | 0～24 | ±3×10－6S O2 |
|  |  | 25～50 | ±5×10－6S O2 |
| 8 | ★风速(m/s) | 0.2m/s〜20m/s | ±0.4m/s |
| 9 | ★大气压(Pa) | 100～1400.0hPa | ±2％FS |
| 10 | 湿度 | 0-100%RH | ±2％FS |

★采样方式：泵吸+扩散，内置采样泵，采样的距离不小于50米

★显示方式：4.3寸液晶

★供电方式：锂电池和外接电源双供电模式

工作时间：48h（非报警状态）；

防爆型式：本安兼隔爆型。

防爆标志：ExibdMB

数据输出：RS485、频率信号

《北京斯达恒通科技有限公司》15年专注安检、搜查与防护用品.防爆、排爆、侦查反侦类.消防救护与救援设备.安保与反恐器材.瓦斯抽采与防突仪表.环境安全检测仪器.防尘测尘测仪器.通风测量与测绘仪器.仪器效验与检定装置.消防堵漏器材工业自动化产品研究、销售及服务于一体的高新技术企业.官网www.bjsdyb.com.电话010-56215212.

| 避雷器检测仪 | 手机屏蔽器 |
| --- | --- |
| 防雷综合测试仪 | 车载无线路由器 |
| 钳形电流表 | 事故现场勘查箱 |
| 漏电保护测试仪 | 手持式未知物分析仪 |
| 电能质量分析仪 | 红外热成像仪 |
| 变压器油质测定仪(色谱仪) | 激光测距仪 |
| 回路电阻测试仪 | 便携式远距离烟花爆竹探测仪 |
| 介质损耗测试仪 | 手持式化学气体探测仪 |
| 直流高压检验器 | 手持式爆炸探测仪 |
| 直流电阻测试仪 | 危险液体检测仪 |
| 开关综合测试仪 | 挥发性有机气体检测仪 |
| 微机继电保护测试仪 | 便携式固液分析仪 |
| 电缆故障测试仪 | 多功能地下管线探测仪 |
| 交流检验装置 | 便携式3D扫描仪 |
| 杂散电流综合测试仪 | 便携式X射线探伤机 |
| 高压绝缘电阻测定仪 | 便携式遥测远距离激光检测仪 |
| 互感器 | 重大危险源探测机器人 |
| 交直流数字高压表 | 服务器 |
| 电机短路测试仪 | 网络设备路由器 |
| 红外测温仪 | 车载无线路由器 |
| 湿度计 | 网络交换机 |
| 数字风速仪 | VPN网关 |
| 激光测距仪 | 网络安全系统 |
| 挥发性有机气体检测仪 | 机房配套设备 |
| 便携式红外气体分析仪 | UPS电源 |
| 便携式固液分析仪 | 容灾备份系统 |
| 远程多功能监察仪 | 视频会议系统 |
| 便携式超声流量探测仪（封闭管道） | 触控互动一体机 |
| 地下管道超声泄漏测试仪 | 系统软件及应用软件 |
| 多功能地下管线探测仪 | 行政执法系统 |
| 便携式3D扫描仪 | 电子政务系统 |
| 阴极保护点位监测仪 | 高危行业安全监管系统 |
| 声发射检测仪 | 高风险领域综合管理系统 |
| 精密光学经纬仪 | 职业卫生监督管理系统 |
| 便携式多参数检测报警仪 | 重大危险源监控系统 |
| 冲击地压检测仪 | 现场监控数据分析仪 |
| 便携式痕量爆炸物检测器 | 隐患排查治理系统 |
| 超声波无损检测仪 | 安全中介机构管理系统 |
| 便携式双抗测试仪 | 监察执法档案管理系统 |
| 便携式x射线探伤机 | 远程数字化监控监测预警系统 |
| 锚杆拉拔仪 | CA数字身份认证系统 |
| 数字式收敛仪 | 数据交换平台 |
| 固体负离子测试仪 | 执法执勤用车 |
| 空气负离子浓度测试仪 | 个体防护装备（头、眼、鼻、耳部，躯干，四肢，脚部） |
| 便携式空气质量及颗粒物浓度分析仪 | 防爆型计时器 |
| 便携式烟气分析仪 | 安全监管执法终端 |
| 便携式数字式测尘仪 | 执法记录仪 |
| 傅立叶红外分析仪 | 单兵夜视仪 |
| 粉尘采样器 | 自救器 |
| 防爆便携粉尘采样器 | 便携式打印机 |