乐思达壁挂炉原创的“智能调水调气”+“智能分段燃烧”黄金组合技术，轻松实现热水的四季恒温。

乐思达壁挂炉双调+比例分段燃烧技术是什么样的技术?怎么样实现的?有什么效果?

1、“双调”+比例分段燃烧是什么样的技术？

所谓"双调"技术就是按比例调节生活热水进水量和气阀的进气量,进水量控制采用带流量计量功能的比例调水阀控制;进气量采用比例阀控制。而比例分段燃烧技术就是把燃烧器科学的分成两组，在比例调节进气量的同时还可以开一组或两组全开，这个由控制器根据温度的调节智能控制开或关。

2、“双调”+比例分段燃烧技术有什么作用？

目前市面上的壁挂炉一般只采用比例阀调节进气量，而对进水量没进行调节，燃烧器也是全部燃烧的。因为夏天冷水温度比较高，即使把比例阀的进气量调节到最小（仅维持不熄火、不回火状态），热水温度普遍偏高，越大功率的炉子越明显，这就是壁挂炉热水“夏热”的现象。现在壁挂炉的热水温度调节范围很多标称30-60℃，实际上在夏天是很难调节到三十多度的。如果在用水端采用混合水龙头混水，又会造成进水量减少，热水出水温度更高，极容易造成进水量达到极限值而熄火的现象。而比例分段燃烧技术就很好的解决了这个问题。因为比例分段燃烧技术把燃烧器分成两组，根据水温的设定计算一个最佳的进水量和开阀比例，用比例阀控制进气量，如果温度还是过高就关掉一组燃烧器，这样就很快的能达到设定的热水温度了。而热水系统在冬天或春天的时候就会出现另外一种现象：因为进水温度比较低，而进水量基本是恒定没法自动调节的，壁挂炉即使满负荷工作也达不到设定的温度，炉子功率越小越明显，这个就是热水“冬凉”现象。而采用比例调水阀就能很好的解决这个问题。因为采用比例调水阀后主控器可以根据设定的温度计算出最佳的进水量和最大的供气量，及时的预调进水量和供气量，因而就能很快地达到设定温度，其恒温速度也比普通的壁挂炉至少提高一倍左右。

根据以上所述，采用“双调”+比例分段燃烧技术的乐思达壁挂炉真正意义上实现了热水四季智能恒温功能，带给用户舒适的用水感受，真的随心所“浴”。