赶酸板

滨海正红---GS赶酸板:又称赶酸电热板、赶酸器、样品处理器、赶酸仪、消解器。适用于食品、疾控、农科院、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对样品消解处理后期的赶酸实验，可与原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器配套使用。

技术参数

| 型号 | GS型 |
| --- | --- |
| 孔数、孔径要求 | 可根据客户样品量加工成12 、16、20、24、36、42、54、63、72等位数及特殊孔径×深度的电热板 |
| 加热方式 | 环绕式电加热 PID数显 |
| 温控范围 | 200-260℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 加热板块表面防腐 | 进口Teflon涂层 |
| 加热板材质 | 精致铝合金 |
| 额定电压 | 220V |
| 连续工作时间 | ＞48h |
| 配套产品 | 迈尔斯通、利曼、上海新仪、北分瑞利、安东帕、上海屹尧、美国CEM等厂家的内罐，消解罐内杯、烧杯、试管、坩埚、消解罐内杯、PFA溶样罐等 |

仪器名称及用途：

（1）赶酸电热板是岩石微量元素分析和沉积岩中有机碳测定实验的必备设备之一，主要用于实验分析过程中，HF和HCl的去除.

（2）加热方式：环绕式电加热 PID数显

（3）温度范围：室温-200℃

（4）加热板块表面防腐：进口Teflon涂层

（5）内杯可采用进口TFM材料消解罐

（6）加热板材质：精致铝合金

（7）额定电压：220V，连续工作时间：＞48h

（8）消解罐（内、外罐）：国产高纯实验级聚四氟乙烯PTFE耐温200℃以内；进口聚四氟乙烯TFM耐受230-260℃，耐压性，恢复性更好，金属元素空白值低，铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出。

南京滨正红仪器有限公司

销售部：谷小雨    手机：139 139 23206

电话：025- 8322 4668   QQ：117 6299 827

E-mail：zh8322@126.com