IDT一体化浊度分析仪

特点：数字化传感器，具有很强的抗干扰能力，传感器电缆长度可达数百米；

标准RS485/MODBUS 协议，接口便于和数据采集终端通信；

多光束测量技术能在较大量程范围内进行沾污补偿；

自动实现量程转换。

性能指标

测量性能

量程：0~4000NTU，0~1000mg/L

分辨率：0.01NTU，0.01mg/L

精确度：读数的±2%，10NTU以内时误差不大于1NTU

重复性：小于读数±3%

24h漂移：±5%

标定：出厂标定，可现场标定，标定信息保存在传感器内部

可靠性：MTBF≥1440h

环境温度：-5℃~60℃

水样温度：0℃~60℃（不结冰）

外壳材质：316L不锈钢

输出

数字接口：RS485/MODBUS 协议

供电

直流供电：9~28V

订购指南

标准选型：IDT1000：一体化浊度分析仪，包含数字化浊度分析仪和10米长的集成电缆。