YJ-KS型快速卷帘门介绍

2-1：门框：门框材质为2.0mm厚冷轧板型材，经多次表面处理，冲

压成型.或为3.5mm厚抗氧化处理的优质铝合金型材制成。

2-2：门脸布：为高强度，聚氯乙烯图层的涤纶网带，与流线型的玻

璃纤维加固组成的pvc基布。厚度0.7-1.5mm或为1.0-1.5mm

的全透明软片高频焊接而制成，透光率85%以上，高强度

专用铝合金加强抗风肋筋或抗风杆。

2-3：密封性能：底端装有加重隔气布，可于各种不平坦地面紧密结

合，门柱采用密封毛刷或pvc密封条结构，具有较好的密封性能。

2-4：动力系统：合理匹配电机为0.55-5.0千瓦，220V或380V,1500

转/分，国产或进口电机（定做）。

2-5：升降速度：上升0.5-1.2米/秒，下降0.3-1.0米/秒（可通过变频

技术调节开启和关闭速度）

2-6：控制柜：IP55盒；与各种常用型保护装置兼容，可用按钮控制。

2-7：安全性能：升降是红色频闪警示灯、红外安全保护防砸。空气

开关控制或三相电保护；温敏断电器电机保护。

2-8：开启方式：按钮、拉绳、遥控、地磁环、雷达、密码、红外线

以及混合开启等。

2-9：YJ-KSJL型快速卷帘门的特点：开启速度，噪音低，安装、控

制方便；适合开启频繁的门洞是用（800-1000次/天）。通过连

接可实现，双门互锁、连接风幕、喷淋设备等互动功能。

KSM控制柜原理(图）